## Slide 1: 数字IC设计流程

## Slide 2: 目录
PART 01
前期准备
PART 02
RTL设计流程
PART 03
后端流程
PART 04
后续任务安排

## Slide 3: 前期准备
01

## Slide 4: 数电基础与门电路
理解二进制、布尔代数和逻辑门是数字IC设计的基础，为后续设计打下理论基础。
数字逻辑基础
区分组合逻辑电路和时序逻辑电路，了解它们在数字IC设计中的应用和特点。
组合逻辑与时序逻辑
掌握与门、或门、非门等基本逻辑门电路的功能和符号，是设计复杂电路的前提。
基本逻辑门电路

## Slide 5: Verilog语法
模块定义
在Verilog中，模块是设计的基本单位，通过module和endmodule关键字定义。
端口声明
模块的端口声明用于指定模块与外界交互的接口，使用input和output关键字。
数据类型
Verilog支持多种数据类型，包括wire、reg、integer等，用于定义信号和变量。

## Slide 6: Verilog语法
行为描述
使用always块和assign语句来描述硬件的行为，如时序逻辑和组合逻辑。
测试平台编写
编写测试平台（testbench）是验证设计的关键步骤，使用initial和always块模拟输入信号。

## Slide 7: 软件工具使用
选择合适的EDA工具
在数字IC设计前期准备中
本地：vivoda
服务器：
Design Compiler、nclaunch、Innovus。
01
02
学习和掌握硬件描述语言
掌握VHDL或Verilog等硬件描述语言(HDL)是进行数字IC设计的基础。

## Slide 8: RTL设计流程
02

## Slide 9: RTL寄存器传输级设计
在RTL设计开始前，明确功能需求和性能指标，确保设计符合预期目标。
定义设计规范
通过仿真工具对RTL代码进行功能仿真，确保逻辑正确无误，满足设计要求。
功能仿真验证
根据设计规范，使用硬件描述语言（如Verilog或VHDL）编写寄存器传输级代码。
编写RTL代码
对RTL设计进行时序约束设置，并进行时序分析，以满足时钟频率和数据稳定性的要求。
时序约束与分析
01
02
03
04

## Slide 10: 功能验证（动态验证）
编写详尽的测试用例，确保覆盖所有可能的输入组合和边界条件。
编写测试用例（testbench）
使用FPGA或其他硬件加速平台进行验证，以提高验证速度，更接近真实硬件环境。
硬件加速验证
通过仿真软件运行测试用例，模拟电路在不同情况下的行为，检查功能是否符合预期。
仿真测试

## Slide 11: 逻辑综合（Design Compiler）
设计输入准备
综合过程执行
综合结果分析
01
02
03
在使用Design Compiler进行逻辑综合前，需准备verilog代码和库文件，确保设计输入的正确性。
运行Design Compiler，Design Compiler 软件可以使用界面操作，也可以使用脚本命令进行操作执行，完成verilog代码到门级网表的转换，同时监控综合过程中的关键指标。
对综合后的网表进行分析，检查时序、面积等指标是否满足设计要求，必要时进行迭代优化。

## Slide 12: 后端流程
03

## Slide 13: 版图设计
布局阶段确定了芯片中所有单元的位置，以优化性能和减少信号延迟。布线阶段负责连接各个单元，确保信号路径最短，同时避免信号干扰。通过合理布局和布线减少信号传输距离，降低整体功耗。
布局布线
静态时序分析（STA）
寄生参数提取（Extrat RC）
01
02
03
将某一段路径的时序与时序约束的要求进行比较。
寄生参数影响电路性能，准确提取可确保芯片设计的精确性和可靠性。

## Slide 14: 后续任务安排
04

## Slide 15: 实验
通过编写Verilog代码实现按钮的去抖功能，减少噪声和误触发。
按钮去抖实验
01
使用分频器将时钟信号分成多个频率，通常用于多时钟设计
多路分频器实验
02
编写PWM（脉宽调制）控制代码，实现花样呼吸灯效果。
花样呼吸灯PWM控制
03
学习并实现UART串行通信协议，包括数据的发送和接收。
UART通信
04
实现SPI（Serial Peripheral Interface）协议，用于多设备之间的通信。
SPI通信
05
设计数字电路，实现行列扫描。
像素芯片行列扫描模块数字流程
06